## Slide 1
Фортификационное оборудование позиции отделения. Виды укрытий и убежищ.

## Slide 2: Фортификационное оборудование
Инженерные сооружения обеспечивающие выполнение боевой задачи под огнем противника или обеспечивающие защиту своих сил и средств от средств поражения противника, называются фортификационными сооружениями.

## Slide 3: Шанцевый инструмент
Шанцевый инструмент (нем. Schanze — окоп, укрепление) — ручной инструмент, предусмотренный по штату в воинских подразделениях и предназначенный для выполнения инженерных работ.
Шанцевый инструмент разделяют на:
носимый шанцевый инструмент, который носят военнослужащие и потому всегда находится при каждом солдате и сержанте;
возимый шанцевый инструмент предусматривается по штату в парках, транспортах, а также в комплекте боевых и транспортных машин.

## Slide 4: Шанцевый инструмент
Носимый шанцевый инструмент (малая пехотная лопата (МПЛ-50) является инженерным вооружением сержантов и солдат, используется главным образом для рытья окопов (самоокапывания), преодоления заграждений и для рукопашного боя.
Современная российская малая лопатка ЛПМ-50 (6Э5) из комплекта «Ратник» отличается от своей предшественницы МПЛ-50 более заостренным углом, толщиной железа и весом.

## Slide 5: Шанцевый инструмент
Возимый шанцевый инструмент предусматривается по штату в частях, а также в комплекте боевых и транспортных машин.
Он включает:
• большую сапёрную лопату;
• военный топор (топор плотничный);
• кирку-мотыгу;
• пилу двуручную;
• лом;
• другие инструменты, в зависимости от предполагаемых инженерных или строительных работ.

## Slide 6: Шанцевый инструмент
Возимый инструмент используют главным образом при оборудовании войсками занимаемых позиций, районов расположения.

## Slide 7: Фортификационное оборудование
Инженерное оборудование (фортификационное оборудование) должно начинаться немедленно с прибытием частей, подразделений в назначенные районы и выполняться скрытно в последовательности, обеспечивающей постоянную готовность войск к ведению боя.
Осуществляется фортификационное оборудование подразделениями всех родов войск с максимальным использованием защитных, маскирующих свойств местности, местных строительных материалов, инженерной техники и сборно-разборных сооружений.

## Slide 8: Оборудование позиции отделения
Фортификационное оборудование занимаемых войсками районов (позиций) обеспечивает наиболее эффективное применение оружия, боевой техники и надежную защиту войск от всех средств поражения противника.

## Slide 9: Оборудование позиции отделения
Подразделения во всех видах боя возводят фортификационные сооружения: окопы, траншеи, ходы сообщения, сооружения для наблюдения и ведения огня, укрытия для личного состава, техники, боеприпасов и других материальных средств.

## Slide 10: Оборудование позиции отделения
При фортификационном оборудовании района обороны (опорного пункта) в условиях непосредственного соприкосновения с противником:
отрываются одиночные окопы для автоматчиков, пулеметчиков, гранатометчиков, снайперов, БМП (БТР), установок ПТУР, артиллерии, минометов; возводятся сооружения для командно-наблюдательных и медицинских пунктов;

## Slide 11: Оборудование позиции отделения
отрываются окопы на отделение, окопы для танков, БМП (БТР), артиллерии и других огневых средств на запасных (временных) огневых позициях; оборудуются отсечные позиции; дооборудуются командно-наблюдательные и медицинские пункты; устраиваются перекрытие щели (блиндажи) на каждое отделение (экипаж, расчет); отрываются окопы на огневых рубежах; оборудуются укрытия для вооружения, техники, боеприпасов и материальных средств;

## Slide 12: Оборудование позиции отделения
в дальнейшем совершенствуется фортификационное оборудование района обороны (опорного пункта), открываются траншеи и ходы сообщения, продолжается отрывка укрытий для техники и устраиваются убежища.
При отсутствии непосредственного соприкосновения с противником фортификационное оборудование осуществляется в той же очерёдности с максимальным использованием средств механизации.

## Slide 13: Оборудование позиции отделения
Солдаты, атакуя противника, задерживаясь на рубежах, должны стремиться занять в первую очередь готовые укрытия – бугорки, ямки, пни, воронки от снарядов, кюветы, заборы и др. Если на достигнутом рубеже нет готовых укрытий, то отрываются одиночные окопы для стрельбы лежа.

## Slide 14: Оборудование позиции отделения
По окончании отрывки бруствер разравнивают лопатой и маскируют под вид и цвет местности местным материалом: травой, ветками, пахотной землей.
Размеры окопа для стрельбы лежа – длина 170 см, ширина 60 см, глубина 30 см, высота бруствера – 30 см. Окоп для стрельбы лежа отрывается за 25-30 минут

## Slide 15: Оборудование позиции отделения
Одиночный окоп для стрельбы из пулемета лежа состоит из двух одиночных окопов (окопа пулеметчика и окопа помощника пулеметчика), расположенных с некоторым уступом один относительно другого, бруствера и площадки для пулемета, размером 100х100 см.

## Slide 16: Этапы оборудования позиции отделения

## Slide 17: Этапы оборудования позиции отделения

## Slide 18: Этапы оборудования позиции отделения

## Slide 19: Этапы оборудования позиции отделения

## Slide 20: Позиции отделения

## Slide 21: Укрытия и убежища
Укрытия для личного состава устраиваются:
для кратковременного пребывания в них личного состава (открытые и перекрытые щели);
для посменного отдыха (блиндаж, перекрытые щели);
для обогрева личного состава (блиндаж, убежище);
для длительного пребывания без индивидуальных средств защиты (убежище).

## Slide 22: Укрытия и убежища
Укрытия для личного состава на местности должны быть расположены так, чтобы личный состав мог быстро и скрытно занять боевые позиции. Для этого непосредственно в окопах или траншеях делаются щели со входом со дна траншеи или с поверхности земли. Вблизи огневых позиций (убежища) расстояние между укрытиями не менее 25-50 метров.

## Slide 23: Укрытия и убежища
Укрытия для личного состава оборудуются трех типов, в зависимости от условий боевой обстановки, наличия времени, сил и материалов:
щели (открытые, перекрытые, закрытые), вместимость 6 человек (отделение);
блиндажи – вместимость 6-15 человек (до взвода);
убежища – вместимость 8-25 человек.

## Slide 24: Укрытия и убежища
Щели – простейшие укрытия для личного состава в количестве 4 –10 человек, могут быть открытыми или с перекрытием из дерева, мешков с землей и из элементов волнистой стали.

## Slide 25: Укрытия и убежища
Защитные свойства щелей:
от обычных средств поражения (пуль и осколков);
от светового излучения;
от зажигательных средств;
от наезда танков;
от поражающих факторов ядерного оружия.

## Slide 26: Укрытия и убежища
Блиндажи имеют прочный остов и обеспечивают более надежную защиту личного состава от современных средств поражения и не предназначен для ведения огня. Блиндажи возводятся как в системе траншей, так и отдельно – в районах расположения подразделений, на командных пунктах, командно- наблюдательных пунктах. Оборудуется один блиндаж на взвод и должен вмещать 1/3 личного состава взвода.

## Slide 27: Укрытия и убежища
В зависимости от конструкции и применяемых материалов блиндажи бывают:
из лесоматериалов безврубочной конструкции;
из хворостяных фашин;
из земленосных мешков;
из элементов волнистой стали.

## Slide 28: Укрытия и убежища
В холодное время года в блиндажах могут устанавливаться обогревательные печи – табельные или изготовляемые на месте.
Для вентиляции блиндажа устраивают вентиляционный короб из лесоматериала, отверстие которого закрывают простейшим защитным устройством, обеспечивающим защиту от проникновения ударной волны внутрь сооружения.

## Slide 29: Укрытия и убежища
Убежища обладают еще более высокими защитными свойствами, так как заглубляются на большую глубину, имеют более толстый защитный слой земли и полностью герметизированы. В убежищах личный состав может находиться без средств индивидуальной защиты. Оборудуется одно убежище на роту и должно вмещать не менее 1/3 личного состава роты.

## Slide 30: Укрытия и убежища
Убежище защищает полностью от проникающей радиации, светового излучения, радиоактивных осадков, отравляющих веществ (наличие фильтровентиляционной установки позволяет личному составу находиться в убежище без противогазов и других средств индивидуальной защиты), снижает поражения ударной волной в 15-20 раз.
Убежище выдерживает прямое попадание снарядов калибром до 152 мм.

## Slide 31: Укрытия и убежища
Возводят убежище, как правило, в такой последовательности. На местности или в системе траншей выбирают место для убежища, разбивают и отрывают котлован, собирают остов убежища, устанавливают герметические перегородки и двери, воздухозабор с противовзрывным устройством для защиты от ударной волны, внутреннее оборудование. После этого сооружение засыпают грунтом и маскируют.

## Slide 32: Укрытия и убежища
Внутренне оборудование убежищ для защиты личного состава включает:
систему воздухоснабжения с очисткой воздуха от отравляющих и радиоактивных веществ;
отопительное оборудование;
средства электрического освещения (в отдельных случаях в сооружении может быть автономный источник электроэнергии, но чаще электроэнергия в убежище подается от внешнего источника).

## Slide 33: Укрытия и убежища
В случае предполагаемого длительного использования убежища в нем создаются запасы продовольствия, воды, медикаментов и простейший туалет.

## Slide 34: Вывод
Знание и умелое использование местности, умение возводить фортификационные сооружения, укрытия и убежища, тщательная маскировка - это гарантия сохранения жизни и здоровья личного состава и успех при выполнении боевой задачи.

## Slide 35
Спасибо
за
внимание!