## Slide 1
Тема 12. Фортификационное оборудование позиции отделения.
Виды укрытий и убежищ (инженерная подготовка)
10 класс

## Slide 2
Учебные вопросы:
1. Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение.
2. Порядок оборудования позиции отделения.
3. Назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка.

## Slide 3
Вопрос 1. Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение.
Шанцевый инструмент (нем. Schanze «окоп, укрепление») — ручной инструмент, предусмотренный по штату в воинских подразделениях и предназначенный для выполнения инженерных работ. Шанцевый инструмент разделяют на:
- носимый шанцевый инструмент, который носят военнослужащие и потому всегда находится при каждом солдате и сержанте;
- возимый шанцевый инструмент, который возили в обозе войск и инженерных парков и, следовательно, мог на некоторое время и не быть при войсках.
Носимый
Носимый шанцевый инструмент (малая пехотная лопата (МПЛ-50)) является инженерным вооружением сержантов и солдат, используется,
главным образом, для рытья окопов (самоокапывания), преодоления заграждений и для рукопашного боя. Находится на оснащении солдат, сержантов, в соответствии с организационно-штатной структурой воинских частей Сухопутных войск и подразделений. Чехол от МПЛ-50 входит в снаряжение солдат, сержантов.

## Slide 4
Возимый
Возимый шанцевый инструмент предусматривается по штату в частях, а также в комплекте боевых и транспортных машин.
Он включает:
лопата сапёрная (большая);
топор плотницкий;
кирку-мотыгу (тяжелая и
легкая);
пилу поперечная
(двуручная);
лом(обыкновенный) ;
- шнур трассировочный.
другие инструменты в зависимости от предполагаемых инженерных или строительных работ.
Возимый инструмент применяют, главным образом, при оборудовании войсками занимаемых позиций, районов расположения.
Кроме того, для изготовления конструкций фортификационных сооружений и выполнения других задач используются ножницы для резки колючей проволоки, плотнично-столярный и кузнечно-слесарный инструмент.

## Slide 5
Обращаю внимание учащихся на то, что до начала работ инструмент должен быть прочно насажен на черенки (топорища) и хорошо заточен и заправлен.
Кирко - мотыги и ломы заправляются кузнечным способом.
Лопаты затачиваются на точилах и с помощью напильников. В сапёрных лопатах затачивают нижнее ребро с передней (вогнутой) стороны, ширина фаски 6-8 мм. В пехотных лопатках затачивают нижние и боковые рёбра с передней (вогнутой) стороны, ширина фаски 3-5 мм.
Лезвие топора вначале грубо затачивают на точиле с обеих сторон. Ширина затачиваемых фасок 10-15 мм, угол заточки 23°. Нижнюю часть лезвия срезают на 1 мм. Затем производят правку лезвия на бруске и окончательную доводку на оселке. При этом производят заострение лезвия с обеих сторон на ширину фасок 1-2 мм.
При уходе за пилами производят правку. Разводку и заточку зубьев. Правка пилы заключается в исправлении погнутости полотна и зубьев. Пилу правят деревянным молотком на деревянной подкладке. Разводку зубьев пил производят универсальными или обыкновенными разводками. После правки и разводки зубья пилы затачивают трёхгранным напильником, срезая на зубе фаску под углом 55°.

## Slide 6
После выполнения задачи инструмент очищают от ржавчины, затачивают и насухо протирают, при этом устраняют мелкие неисправности (погнутости, забоины). Пехотные лопаты вкладывают в чехлы, остальной шанцевый инструмент слегка смазывают и сдают на склады частей или в хранилища подразделений.
В холодное время года инструмент протирают и смазывают лишь после того, когда он отпотеет в тёплом помещении или высохнет у костра.
Вопрос 2. Порядок оборудования позиции отделения.
Фортификационное оборудование занимаемых войсками районов (позиций) обеспечивает наиболее эффективное применение оружия, боевой техники и надежную защиту войск от всех средств поражения противника.
Подразделение родов войск и специальных войск во всех видах боя возводят фортификационные сооружения (окопы, траншеи, ходы сообщения, сооружения для наблюдения и ведения огня, укрытия для личного состава, техники, боеприпасов и других материальных средств) в следующей последовательности:
- при фортификационном оборудовании района обороны (опорного пункта) в условиях непосредственного соприкосновения с противником

## Slide 7
в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ отрываются одиночные окопы для автоматчиков, окопы для пулеметчиков, гранатометчиков, снайперов, танков, БМП (БТР) установок ПТУР, артиллерии, минометов и других огневых; возводятся сооружения для командно-наблюдательных и медицинских пунктов.
во ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ отрываются окопы на отделение, окопы для танков, БМП (БТР), артиллерии и других огневых средств на запасных (временных) огневых позициях; оборудуются отсечные позиции; дооборудуются командно-наблюдательные и медицинские пункты; устраиваются перекрытие щели (блиндажи) на каждое отделение (экипаж, расчет); отрываются окопы на огневых рубежах; оборудуются укрытия для вооружения, техники, боеприпасов и материальных средств.
в ДАЛЬНЕЙШЕМ совершенствуется фортификационное оборудование района обороны (опорного пункта), открываются траншеи и ходы сообщения, продолжается отрывка укрытий для техники и устраиваются убежища (по одному на роту (батарею) и на КНП батальона (дивизиона) оборудуются запасные и ложные позиции.

## Slide 8
- при отсутствии непосредственного соприкосновения с противником фортификационное оборудование осуществляется в той же очерёдности с максимальным использованием средств механизации.
При фортификационном оборудовании исходного района для наступления (района сосредоточения, расположения)
в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ возводятся открытые и перекрытые щели (блиндажи) вблизи машин, окопы для ПВО и самообороны, а также оборудуются медицинские пункты.
во ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ устраиваются блиндажи (убежища) для личного состава, оборудуются окопы и укрытия для боевой и другой техники и запасов материальных средств.
в ДАЛЬНЕЙШЕМ совершенствуется фортификационное оборудование районов (позиций).

## Slide 9
При всех видах боевой деятельности очень важно уметь использовать защитные и маскирующие свойства местности с тем, чтобы избежать излишних потерь в живой силе и технике от всех средств поражения противника.
В соответствии с этим при выборе мест и посадке сооружений на местности необходимо обеспечить:
- наилучшие условия для выполнения боевой задачи;
-скрытность от наземного наблюдения и воздушной разведки противника;
- минимальные сроки возведения сооружений с наименьшими затратами сил и средств;
- необходимые условия для нормальной эксплуатации сооружений (наличие скрытых подступов, возможность отвода поверхностных вод, защиту от снежных и песчаных заносов, обвалов и т.п.).
Сооружения, расположенные в складках рельефа местности, лощинах, оврагах, в лесу более устойчивы к ядерному взрыву, труднее обнаруживаются противником и допускают большую обсыпку грунтом. По отношению к вероятному эпицентру ядерного взрыва сооружения выгодно располагать на обратных скатах высот, ориентируя вход в сторону, противоположную наиболее вероятному направлению стрелково-артиллерийского огня противника.

## Slide 10
Местность перед передним краем должна затруднять противнику наблюдение; выбор укрытых районов для сосредоточения и скрытых подступов к переднему краю обороны.
При маскировке войск решающее значение имеет умелое использование маскирующих свойств местности.
Для скрытия от воздушной разведки войска используют естественные маски леса, придорожные посадки, кустарник, овраги. Лучшими скрывающими свойствами от всех средств разведки обладают леса с густыми кронами деревьев. Скрытие от наблюдения с воздуха способствует также расположение техники в тени от деревьев, строений и других местных предметов.
Для скрытия от наземной разведки войска располагаются и передвигаются за обратными скатами возвышенностей, в складках местности, в лесах, за строениями и другими местными предметами, скрывающими их от наблюдения противника.
На местности, лишённой естественных масок, технику располагают на пятнистых участках, на которых выявление её противником затруднено.
Для уменьшения заметности путём движения, троп, траншей, ходов сообщения, линий связи их целесообразно прокладывать вдоль каналов, дамб, ограждений и границ контрастных пятен местности.

## Slide 11
Вопрос 3. Назначение, размеры и последовательность оборудования окопа
для стрелка.
Окоп служит для ведения огня, наблюдения и является простейшим укрытием от огня противника, осколков и поражающих факторов оружия массового поражения.
Окоп для стрельбы из автомата лёжа представляет собой выемку длиной 170 см., шириной 60 см., и глубиной 30 см., с бруствером высотой до 30 см.
Отрывают такой окоп пехотной лопатой в среднем грунте за 20-25 мин.
Отрывка под воздействием огня противника производится в следующем порядке:
- солдат, лёжа на выбранном месте, кладёт справа от себя автомат на расстоянии вытянутой руки дульной частью в сторону противника;
- перевернувшись на левый бок, вынимает правой рукой лопату из чехла и приступает к отрывке;

## Slide 12
- обхватив черенок лопаты двумя руками, ударами на себя, не поднимая локтя и головы, подрезает дёрн, или плотный верхний слой земли, обозначая впереди и с боков границы выемки;
- после этого перехватывает лопатку и ударами от себя отворачивает дёрн, кладёт его впереди себя и отрывает окоп;
- когда в первой части высечки окопа будет достигнута необходимая глубина, солдат, отодвигаясь назад, продолжает отрывку окопа до такой длины, при которой туловище и ноги будут полностью укрыты.
В процессе отрывки обратить внимание, что во время работы лопату необходимо вонзать в землю не отвесно, а под углом, тонкие корни перерубать острым краем лопаты; голову при этом держать ближе к земле, не прекращая наблюдение за противником. Вынутая земля укладывается впереди окопа небольшим полукругом, что и создаёт бруствер окопа.
После отрывки окопа для стрельбы лёжа, его углубляют для стрельбы с колена до 60 см., а затем для стрельбы стоя до 110 см. Для образования бруствера дёрн и землю выбрасывают вперёд в сторону противника,

## Slide 13
оставляя между краем выемки и бруствером необходимую площадку, называемую бермой шириной 30-40 см. Бруствер разравнивают лопатой и маскируют под вид и цвет местности местным материалом: травой, ветками, пахотной землёй. В боковой крутости окопа оборудуют нишу для боеприпасов.
Нормативы на отрывку и маскировку окопа.
Лежа: «5»-25 мин., «4»-27 мин., «3»- 32 мин.
С колена: «5»-55 мин., «4»-1 час, «3»-1час10мин.
Стоя: «5»-1час 30 мин., «4»-1час 40 мин., «3»-2 часа.