## Slide 1: Пожарная безопасность в быту

## Slide 2: ПОНЯТИЕ ПОЖАРА
Пожар — неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
Горение — физико-химический процесс, при котором превращение вещества сопровождается интенсивным выделением энергии, тепло- и массообменом с окружающей средой и, как правило, ярким свечением.

## Slide 3: ТРЕУГОЛЬНИК ОГНЯ
Горение возникает при наличии трёх обязательных составляющих:
горючего вещества;
окислителя (кислорода воздуха);
источника зажигания (спичка, искра и т.п.).

## Slide 4: ПРЕКРАЩЕНИЕ ГОРЕНИЯ
Для прекращения горения необходимо выполнение хотя бы одного из условий:
прекращение доступа горючих веществ в огонь (например, перекрыть газ в плите, баллоне и т.д.);
прекращение поступления воздуха (например, накрыть огонь плотной тканью, крышкой или засыпать песком, землей);
снижение температуры факела пламени (например, залить водой).

## Slide 5: ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ В БЫТУ
неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи;
перегрузка одной розетки большим количеством электроприборов;
неисправность электропроводки;
проведение электрогазосварочных работ при ремонте в квартирах без соблюдения мер безопасности;
детская шалость с огнем;
нарушение правил пожарной безопасности при организации новогодних мероприятий

## Slide 6: ПРИЗНАКИ НАЧИНАЮЩЕГОСЯ ПОЖАРА
запах гари;
появление дыма;
отблески пламени;
потрескивание горящих предметов;
запах горящей резины;
электрические лампочки горят в пол накала или гаснут совсем.

## Slide 7: ПОМНИТЕ!
Распространению пожара в жилом доме чаще всего способствуют вентиляционные каналы, открытые окна и двери, через которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода.
Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери.

## Slide 8: ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА
Опасный фактор пожара— фактор пожара, воздействие которого приводит к материальному ущербу:
• открытое пламя и искры;
• повышенная температура окружающей среды;
• токсичные продукты горения;
• дым;
• пониженная концентрация кислорода;
• последствия разрушения и повреждения объекта;
• опасные факторы, проявляющиеся в результате взрыва(ударная волна, пламя, обрушение конструкций и разлет осколков, образование вредных веществ с концентрацией в воздухе существенно выше предельно допустимой концентрации).

## Slide 9: ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА
К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:
• пламя и искры;
• тепловой поток;
• повышенная температура окружающей среды;
• повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
• пониженная концентрация кислорода;
• снижение видимости в дыму.

## Slide 10: ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и другие, а содержание кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от него.
Возможные реакции организма человека при увеличении концентрации продуктов горения:
угарного газа: 0,01% - слабые головные боли;
0,05% - головокружение; 0,1% - обморок; 0,2% - кома,
быстрая смерть; 0,5% - мгновенная смерть;
углекислого газа: до 0,5% - не воздействует;
от 0,5 до 7% - учащение сердечного ритма, начало паралича дыхательных центров; свыше 10% - паралич дыхательных центров и смерть.

## Slide 11: БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
Не используйте электроприборы при повреждении или износе шнура питания или вилки.
Ремонтируйте электроприборы только в специализированных центрах.
Если не собираетесь пользоваться электроприбором несколько дней, отсоедините его от
электрической сети.
Выключая электроприбор из
розетки, держитесь за вилку,
никогда не тяните за шнур питания.
Не включайте в одну сетевую розетку несколько электроприборов.
.

## Slide 12: БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
Недопустимо попадание влаги внутрь электроприборов. Особенно будьте внимательны на кухне и в ванной комнате.
Используйте лампочки только рекомендованной мощности.
Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов.
К монтажу электропроводки и ремонту электроприборов привлекайте только
специалистов.
Используйте электроприборы в соответствии с правилами эксплуатации.

## Slide 13: БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Проверьте герметичность шлангов и резьбовых соединений.
Чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно откройте газовый кран.
Не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра.
Следите за тем, чтобы нагреваемая жидкость не залила пламя горелки.
Не используйте зажженные горелки для обогрева квартиры.

## Slide 14: БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
При появлении запаха газа:
перекройте кран подачи газа. Откройте все окна и двери тщательно проветрите все помещения;
если запах газа остался и при перекрытом кране, удалите из квартиры всех присутствующих;
не пользуйтесь телефоном электровыключателями, выключите электричество на приборном щитке;
во избежание отравления дышите через кусок влажной ткани, покиньте квартиру;
немедленно вызовите аварийную газовую службу по телефону «104».

## Slide 15: БЕЗОПАСНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТЫМ ОГНЁМ
Никогда не курите в постели.
Не используйте свечи или горелки вблизи штор и занавесок.
Не допускайте отогревания замёрзших отопительных и водопроводных труб открытым пламенем.
Не допускайте нарушения правил проведения сварочных и других огневых работ.
Предметы открытого огня размещайте только на ровной поверхности.
Не допускайте детских шалостей с огнем.

## Slide 16: ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
Нельзя загромождать коридоры, как в самой квартире, так и на лестничной клетке предметами, которые мешают беспрепятственной эвакуации.
Нельзя загромождать балконы ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут послужить «пищей» огню.
Двери всех выходов должны открываться наружу.
Чистящие, легковоспламеняющиеся вещества и аэрозоли храните в металлических или деревянных ящиках, прикрытых сверху плотными крышками или несгораемым материалом.

## Slide 17: ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В КВАРТИРЕ
Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефонам «112», «101».
Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к тушению пожара водой, или используйте плотную (мокрую ткань).
При опасности поражения электротоком отключите электроэнергию.
Горючие жидкости тушить водой нельзя, тушите песком, землёй, огнетушителем, если их нет, накройте плотной смоченной в воде тканью).
При пожаре ни в коем случае не открывайте форточки и окна.

## Slide 18: ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В КВАРТИРЕ
Если вам не удаётся своими силами ликвидировать пожар, выйдите из квартиры, закрыв за собой дверь, и немедленно сообщите о пожаре соседям и жильцам выше-ниже находящихся квартир.
При высокой температуре, сильной задымлённости необходимо передвигаться ползком, так как температура у пола значительно ниже и больше кислорода.
При невозможности эвакуироваться из квартиры, необходимо выйти на балкон, закрыв за собою дверь, и звать на помощь прохожих.

## Slide 19: ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗГОРАНИИ ОДЕЖДЫ
Быстро сбросить загоревшуюся одежду и постараться потушить ее (водой, землей, снегом, накрыть плотной тканью).
Если сбросить одежду не удалось, то упасть на пол и стараться сбить пламя, перекатываться или плотно прижаться к полу
Категорически НЕЛЬЗЯ бегать — пламя разгорается сильнее.

## Slide 20: ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗГОРАНИИ ОДЕЖДЫ
Когда пламя сбито, пострадавшему необходимо оказать первую помощь:
следует снять обгоревшую одежду. Так как она может прилипнуть к телу ее не нужно срывать и обрывать, а следует аккуратно срезать ножницами.
необходимо наложить стерильную марлевую повязку или из любой также стерильной ткани, оказавшейся под рукой (платок, матерчатая салфетка и т. д.).
после оказания первой помощи получившему ожог человеку в обязательном порядке вызвать скорую помощь.
Внимание! Нельзя прикладывать лед к обожженной коже, так как это может привести к омертвению клеток кожи и не восстановлению в дальнейшем.

## Slide 21: ВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДА НЕТ
Выход из помещения преграждает сильное задымление и пламя.
Постарайтесь предотвратить или ограничить поступление дыма в помещение, для чего:
заткните изделиями из ткани (желательно мокрыми) щели вокруг двери, вентиляционные отверстия на кухне, в ванне, в туалете;
наполните водой ванну или любую посуду для смачивания при необходимости входных дверей;
При заполнении помещения дымом двигайтесь на четвереньках или ползком.

## Slide 22: ВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДА НЕТ
Постарайтесь находиться у окна, привлекайте к себе внимание прохожих.
Высуньте из слегка приоткрытой форточки большой кусок яркой или белой ткани, а ночью подавайте сигналы фонариком.
Постарайтесь выбраться на лоджию, балкон и встать за простенок, плотно прикрыв балконную дверь, привлекайте внимание прохожих.
КАТЕГАРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО
Спускаться по связанным простыням и шторам, если помещение располагается выше третьего этажа.
Открывать окна без крайней необходимости (приток воздуха может усилить пожар).

## Slide 23: ПРАВИЛА ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
ПОРЯДОК СООБЩАЕМЫХ СВЕДЕНИЙ
Точный адрес пожара или возгорания. Его нужно назвать первым, так как если связь внезапно прервётся, пожарные уже будут знать, где нужна их помощь.
Место, где обнаружено возгорание: квартира, частный дом, гараж и т.д.
Объект, который горит: мебель, телевизор, автомобиль.
Уточняющая информация: номер подъезда, количество этажей в здании, угроза жизни людей и т.д.
Фамилия и имя звонящего, номер его телефона. Прибыв на место, пожарная служба будет искать того, кто позвонил. Это особенно актуально, когда бушует огонь, и вы не можете самостоятельно покинуть здание.

## Slide 24: ПРАВИЛА ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Говорить следует, по возможности, спокойно, чётко и разборчиво. Не беспокойтесь — после того, как вы сообщили адрес возгорания, пожарные уже выехали, а дополнительные сведения передаются им по рации. По правилам, необходимо дождаться, когда диспетчер первый закончит разговор, а потом уже самому положить трубку. Теперь следует выйти из дома навстречу пожарным. Продумайте, куда быстро и удобно сможет подъехать техника, и покажите машине путь.
Следуя этим правилам вызова пожарной службы, вы сможете защитить жизни людей и сберечь своё имущество.

## Slide 25: СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!