## Slide 1: Безопасные действия при авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения

## Slide 2: Коммунальные системы жизнеобеспечения
Коммунальные системы, обеспечивающие оптимальные условия проживания населения, включают в себя водо – и газоснабжение, канализацию, электроэнергетические и тепловые сети. Они так же, как и любой технический объект подвержены поломках, износу, что приводит к авариям. Подобные внештатные ситуации крайне редко приводят к человеческим жертвам, но они способны значительно затруднить жизнь граждан.

## Slide 3: Коммунальные системы жизнеобеспечения
Виды объектов жизнеобеспечения населения:
объекты водоснабжения;
канализации;
очистки сточных вод;
теплоснабжения;
электроснабжения;
гидротехнические сооружения.

## Slide 4: Коммунальные системы жизнеобеспечения
К объектам коммунально-бытового назначения относятся объекты коммунальной инфраструктуры:
котельные,
водонапорные башни,
тепловые, водопроводные и электрические сети.

## Slide 5: Коммунальные системы жизнеобеспечения
Понятие «авария» подразумевает под собой нарушение деятельности технического объекта, разрушение сооружений, коммуникаций, неконтролируемый взрыв или выброс опасных веществ. В силу различных факторов коммунальные системы жизнеобеспечения могут выйти из строя, работать неправильно или не на полную мощность.

## Slide 6: Коммунальные системы жизнеобеспечения
Авария на коммунальных системах жизнеобеспечения – опасное техногенное происшествие на сетях жилищно-коммунального хозяйства, создающее на объекте и определенной территории угрозу жизни и здоровью людей, вызывающая сбой в обеспечении населения жилищно-коммунальными услугами.

## Slide 7: Коммунальные системы жизнеобеспечения
Все многочисленные аварии на коммунальных объектах разделяют на следующие основные группы:
в системах водоснабжения (холодное, горячее водоснабжение);
на канализационных системах (водоотведение);
на тепловых сетях (отопление);
на коммунальных газопроводах (газоснабжение);
на сетях централизованного энергоснабжения (электроснабжение).

## Slide 8: Аварии в системах водоснабжения
Аварией в системе водоснабжения является опасное техногенное происшествие, приводящее к ограничению или прекращению водоснабжения и водоотведения, создающее на централизованных системах водоснабжения и водоотведения, отдельных объектах таких систем, в том числе на водопроводных и канализационных сетях, угрозу жизни и здоровью людей или приводящее
к нанесению ущерба окружающей среде.

## Slide 9: Аварии в системах водоснабжения
Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или делают воду непригодной для питья. Подача воды прекращается не только из-за аварии непосредственно на каком-либо трубопроводе, но и при отключении электроэнергии, а резервный источник, как правило, отсутствует. Подземные трубопроводы разрушаются во время землетрясений, оползней и, большей частью, от коррозии и ветхости.

## Slide 10: Причины аварий в системах водоснабжения
Внешние механические повреждения.
Гидравлический удар(резкое повышение давления в трубопроводе с движущейся жидкостью при внезапном уменьшении скорости потока).
Нарушение технологии монтажа.
Заводской дефект.
Износ оборудования.

## Slide 11: Последствия аварии в системе водоснабжения
Разрушение трубопровода и оборудования тепловых сетей.
Разрыв отопительных приборов.
Ожоговый травматизм.
Длительное прекращение тепло- и водоснабжения.
Затопление жилища и порча имущества.

## Slide 12: Меры предупреждения аварий в системах водоснабжения
Устойчивость работы системы водоснабжения заключается в том, чтобы в любых условиях обеспечить подачу необходимого количества воды. Для этого следует оборудовать определенное количество отключающих и переключающих устройств, обеспечивающих подачу воды в любой трубопровод, минуя поврежденный.

## Slide 13: Аварии в системе водоотведения (канализации)
К аварии в системе водоотведения относится факт нарушения режима работы эксплуатации сетей и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов.

## Slide 14: Причины аварий в системе водоотведения (канализации)
Ветхие коммуникации.
Ошибки при монтаже канализационной системы.
Некачественный ремонт, выполненный ранее на участке водоотведения.
Выбросы в канализационные системы.
Недостаток технического обслуживания

## Slide 15: Последствия аварий в системе водоотведения (канализации)
Загрязнение окружающей среды.
Одним из наиболее серьезных последствий прорыва канализации является загрязнение окружающей среды. При прорыве канализации в окружающую среду выбрасываются опасные вещества и бактерии, которые могут навредить здоровью человека и животных, а также испортить природную среду на длительный период времени.

## Slide 16: Последствия аварий в системе водоотведения (канализации)
Риски заболеваний.
В результате прорыва канализации может возникнуть риск заболеваний у людей и животных, которые живут в зоне загрязнения. Попадание вирусов и бактерий в почву, воду и воздух может стать причиной появления различных инфекционных заболеваний, таких как дизентерия, холера, брюшной тиф и другие.

## Slide 17: Последствия аварий в системе водоотведения (канализации)
Подтопления и повреждения зданий.
Прорыв канализации может привести к подтоплению и повреждению зданий, находящихся в зоне залива. Подтопления могут стать причиной разрушения фундаментов, повреждения стен и перекрытий, а также ухудшения качества воздуха в помещениях.

## Slide 18: Последствия аварий в системе водоотведения (канализации)
Проблемы с водоснабжением.
Прорыв канализации может привести к проблемам с водоснабжением. В случае, если зона прорыва находится близко к источнику воды, то загрязненная вода может попасть в водопроводную систему и загрязнить все водоемы, связанные с этим источником.

## Slide 19: Меры предупреждения аварий в системе водоотведения (канализации)
Проверять систему регулярно:
Когда канализация очень старая, она может стать более уязвимой к прорывам. Необходимо проводить регулярные проверки для обнаружения любых потенциальных проблем, причем не только для тех участков, которые приводят к наибольшим стокам.

## Slide 20: Меры предупреждения аварий в системе водоотведения (канализации)
Выполнять профилактические работы:
Компания, обслуживающая систему канализации, должна заменять старое оборудование и чистить систему. Это поможет предотвратить проблемы, прежде чем они возникнут.
Немедленно устранять любые потенциальные угрозы:
Если обнаружены любые потенциальные угрозы, необходимо немедленно привлекать специалистов, чтобы предотвратить прорыв канализации.

## Slide 21: Меры предупреждения аварий в системе водоотведения (канализации)
Адаптация зданий:
Для некоторых зданий проблема прорыва канализации может быть особенно серьезной. Однако, если здание адаптировано, шансы на прорыв канализации будут снижены. Адаптация может включать в себя изменения, увеличение размера труб и т.д.

## Slide 22: Аварии в системе теплоснабжения
К аварии в системе теплоснабжения относится отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

## Slide 23: Причины аварий в системе теплоснабжения
Образование «воздушных мешков» в радиаторах;
Скопление шлама и продуктов коррозии;
Разрушение тепловой изоляции обогревателей, что вызывает увеличение теплопотерь и снижение температуры теплоносителя;
Недостаточная плотностью соединения труб и батарей отопления;
Несвоевременная заменой теплоносителя и выход из строя элементов системы.

## Slide 24: Последствия аварий в системе теплоснабжения
отключение отопления в жилых домах, детских и образовательных учреждениях, на производственных предприятиях;
промерзание теплотрасс с их последующим разрушением вследствие понижения температуры теплоносителя;
подтопление зданий.

## Slide 25: Меры предупреждения аварий в системе теплоснабжения
Поддерживать в исправном состоянии всё оборудование, конструкции тепловых сетей, проводя их своевременный осмотр и профилактический ремонт;
наблюдать за работой контрольно-измерительной аппаратуры и других элементов оборудования, своевременно устраняя все замеченные дефекты;
удалять своевременно воздух из теплопроводов, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление в системах потребителей;

## Slide 26: Аварии на коммунальных газопроводах
Аварии на коммунальных газопроводах характеризуются разрушением или разрывом, как в самом сооружении, так и в разводящих сетях, относящимся к жилым домам или предприятиям.
Опасны аварии тем, что утечка газа способна
приводить к взрыву и сокрушительным разрушениям.

## Slide 27: Причины аварий на коммунальных газопроводах
Халатность работников газовой службы.
Профессиональные просчеты при установке газового оборудования( неисправные трубы, баллоны, колонки).
Коррозия труб.
Некачественная сварка газовых труб.

## Slide 28: Последствия аварий на коммунальных газопроводах
Последствия аварий на коммунальных газопроводах могут быть в виде разрушения объектов и сооружений (одного и более) промышленных, сельскохозяйственных предприятий и предприятий коммунального и общественного назначения.

## Slide 29: Поведение при аварии на газопроводе и утечке газа
Немедленно перекрыть подачу газа.
Не включать и (!!) не выключать электоприборы , любое прохождение искры может привести к взрыву ( лучше обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке).
Не курить , не включать свет.
Незамедлительно проветрить квартиру.
Вызвав аварийную службу , немедленно покинуть помещение и известить соседей.

## Slide 30: Аварии в сетях централизованного энергоснабжения
К числу аварий на электроэнергетических системах относятся:
аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей;
аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий;
выход из строя транспортных электроконтактных сетей.

## Slide 31: Причины аварий в сетях централизованного энергоснабжения
стихийные погодные явления;
перегрузки сети (потребление электричества возрастает выше расчетных норм);
износ оборудования;
человеческий фактор (невнимание персонала, терроризм, воровство кабеля и т.п.);
механические повреждения в результате строительных и ремонтных работ

## Slide 32: Последствия аварий в сетях централизованного энергоснабжения
угроза выхода из-под контроля производств с непрерывным циклом промышленности, грозящая техногенными авариями и катастрофами;
угроза отключения медицинского оборудования в больницах;
остановка работы всех предприятий;
отсутствие связи;
бытовые неудобства

## Slide 33: Меры предупреждения аварий в сетях централизованного энергоснабжения
Регулярное техническое обслуживание оборудования.
Устранение неполадок вовремя.
Не допускать перегрузки сети.
Обучение персонала правильному использованию электрооборудования и правилам безопасности работы с ним.

## Slide 34: Подготовительные действия к возможным коммунальным авариям
Держите дома запас спичек, свечей. Время от времени проверяйте и пополняйте его.
Необходимо также иметь в наличии фонарики, запасные батарейки.
В таких ситуациях поможет и запас чистой воды, а также долго не портящихся продуктов.
Список всех аварийных служб держите на видном месте, о котором знают все члены семьи, либо занесите их в список важных контактов в телефоне.

## Slide 36: Спасибо за внимание!